MANTENIMIENTO DE		FRECUENCIA DEL CONTROL
INSTALACIONES		SEMESTRAL
FECHA DEL CONTROL
PERSONA ENCARGADA DEL CONTROL		FIRMA:

SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ESPACIOS DE TRABAJO Y ZONAS PELIGROSAS. / PAVIMENTOS. ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

CUESTIONES	SI	NO	NP	OBSERVACIONES
La estructura del lugar de trabajo es sólida y apropiada para su uso.
Las plataformas están bien ancladas, son de material sólido y resistencia adecuada para su uso.
3 metros (2,5 m. en oficinas) de altura desde el piso hasta el techo.
2 m2 de superficie libre por trabajador.
10 m3, no ocupados, por trabajador.
Zonas peligrosas: (con riesgo de caída, caída de objetos y contacto o exposición a elementos agresivos)
Disponen de medidas disuasorias que no permitan el paso a personas no autorizadas.
Están bien señalizadas.
Las aberturas del suelo y pasos elevados están protegidas.
Las aberturas en paredes o tabiques, que supongan riesgo de caída de personas, y plataformas, muelles o estructuras similares con altura superior a 2 m. dispone de barandillas.
Las barandillas tienen una altura mínima de 90 cm., son rígidas y resistentes, y tienen barra intermedia y rodapiés.
Pavimento:
Pavimento fijo, regular y no resbaladizo
Pavimento seco, limpio y libre de materias resbaladizas.
Pavimentos perforados la anchura máxima de los intersticios es de 8 milímetros (después de julio 1997) o 10 milímetros (antes de dicha fecha).
Orden y limpieza:
Condiciones de orden y limpieza correctas
Las características de los suelos, techos y paredes permiten su limpieza y mantenimiento periódico
Las operaciones de limpieza no suponen un riesgo para los trabajadores que las efectúan ni para terceros.
*Las ventanas y vanos de iluminación cenital son de fácil limpieza y esta es segura, están dotados de dispositivos para tal fin.
La limpieza es frecuente y fuera de las horas de trabajo, con tiempo para ventilar
Se dispone de un lugar apropiado para guardar los útiles y productos de limpieza

*No son de aplicación a los lugares de trabajo ya utilizados antes del 23 de julio de 1997, fecha de entrada en vigor del RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha.

TABIQUES, VENTANAS, VANOS, PUERTAS Y PORTONES

CUESTIONES	SI	NO	NP	OBSERVACIONES
*Tabiques transparentes o traslúcidos: (Sí están próximos a puestos de trabajo o vías de circulación)
Claramente señalizados.
De materiales seguros.
Ventanas y vanos:
La abertura, cierre, ajuste o fijación de ventanas y vanos resulta seguro para el trabajador.
Las ventanas y vanos abiertos carecen de peligro para los trabajadores y no interfieren zonas de paso.
Puertas y Portones:
Si son transparentes con señalización a la altura de la vista.
* Superficies transparentes de puertas y portones protegidas cuando supongan un peligro para los trabajadores.
Si son de vaivén permiten la visibilidad de la zona a la que se accede.
* Los portones que se abren hacia arriba están provistos de un sistema se seguridad que impide su caída y que vuelvan a bajar de forma imprevista.
* Las puertas o portones de funcionamiento automático disponen de parada de emergencia y se abren en caso de avería en el sistema de emergencia o bien permite su apertura manual.
* Portones o puertas correderas con sistema de seguridad que impida su salida del carril y caída.
* En las proximidades de los portones para circulación de vehículos, el paso de peatones resulta seguro o bien existen puertas laterales claramente señalizadas.

* No son de aplicación a los lugares de trabajo ya utilizados antes del 23 de julio de 1997, fecha de entrada en vigor del RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha.

SALIDAS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN Y EVACUACIÓN.

Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, se ajustarán a lo dispuesto en la correspondiente Norma Básica de Edificación - Condiciones de Protección Contra Incendios (NBE-CPI), y para un estudio más detallado se acudirá a al protocolo específico correspondiente.
Para lugares excluidos de la Norma Básica de Edificación NBE-CPI/96: condiciones de protección contra incendios, aprobada R.D. 2177/1996, de 4 de octubre, se mantiene y es de aplicación el Art. 24 de la O.G.S.H.T., Puertas y salidas.

CUESTIONES	SI	NO	NP	OBSERVACIONES
Puertas:
Anchura mínima de puertas exteriores 0,80 m.
Las puertas de acceso a escaleras abren sobre descansos.
Las puertas de emergencia abren hacia el exterior, de forma fácil.
Las puertas de emergencia y de acceso a los puestos de trabajo no están cerradas con llave durante el este.
Las puertas de emergencia no son correderas ni giratorias. (están prohibidas)
La distancia máx. entre puertas de salida al exterior es de 45 m.
Zonas con riesgos especiales de explosión, incendio, intoxicación,... disponen de dos salidas.
Vías y salidas:
Vías y salidas libres de obstáculos.
Las vías y salidas desembocan directamente al exterior o a zona de seguridad.
Existen salidas de emergencia y están señalizadas, así como su recorrido.
Las vías y salidas de evacuación equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad, autonomía de 1hora y suministro independiente.
La utilización de las vías de circulación según el uso previsto es de forma fácil y con total seguridad para el personal y los vehículos.
* Las vías para el paso simultáneo y seguro de vehículos y peatones tienen la anchura necesaria.
* Las vías de circulación para vehículos están a una distancia segura de puertas, portones y zonas de paso de peatones, pasillos y escaleras.
Las zonas de paso junto a instalaciones peligrosas están protegidas.
Anchura mínima de pasillos 1 m.

* No son de aplicación a los lugares de trabajo ya utilizados antes del 23 de julio de 1997, fecha de entrada en vigor del RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha.

RAMPAS, ESCALERAS FIJAS O DE SERVICIO

CUESTIONES	SI	NO	NP		OBSERVACIONES
Rampas y escaleras de materiales no resbaladizos o con elementos antideslizantes.
Barandillas y pasamanos
Los lados abiertos de escaleras de más de 0,60 cm de altura disponen de barandillas.
Las barandillas tienen una altura mínima de 90 cm., son rígidas y resistentes, y tienen barra intermedia y rodapiés.
Los lados cerrados de escaleras de ancho > 1,20 m. disponen de pasamanos a 0,9 m. del suelo.
Si ambos lados de una escalera son cerrados y esta tiene un ancho >1,20 m. dispone de al menos un pasamanos.
Peldaños
Peldaños uniformes.
*Peldaños de las escaleras con medidas reglamentarias / PRINCIPALES: Ancho mínimo de 1m, huella 23-36 cm, contrahuella de 13 -20 cm, medidas constantes / DE SERVICIO ancho mínimo de 55 cm y anchura mínima escalones de 15 cm, contra huella máxima de 25 cm.
**Peldaños de las escaleras con medidas reglamentarias: / PRINCIPALES: Ancho mínimo de 90 cm, huella mínima 23 cm, contrahuella de 13 -20 cm., inclinación entre 20º y 45º / DE SERVICIO: ancho mínimo de 55 cm y anchura mínima escalones de 15 cm., inclinación máx. 60º.
* El espacio libre vertical desde los peldaños: 2,2 m.
Descansos
* Altura máxima entre los descansos de las escaleras: 3,5 m.
* Profundidad mínima descansos intermedios, no menor que la mitad de la anchura de la escalera, ni menor de 1m.
** Profundidad mínima descansos 1,12 m.
Tienen suficiente resistencia.
* Anchura mínima 40 cm.
* Distancia máxima entre peldaños 30cm.
Están sólidamente adosadas a edificios, máquinas e instalaciones.
Distancia del frente de escalones a pared más próxima al lado del ascenso es de 75 cm.
Distancia de la parte posterior de los escalones al objeto fijo más próximo es de 16 cm.
Espacio libre de 40 cm. a ambos lados del eje de la escalera (si no existen jaulas u otros dispositivos).
Sobrepasan 1 m. la plataforma superior.
* A partir de 4 m. disponen de una protección circundante (salvo en conductos, pozos angostos,..)
A partir de 9 metros de altura hay descansos cada 9 metros o fracción.

* No son de aplicación a los lugares de trabajo ya utilizados antes del 23 de julio de 1997, fecha de entrada en vigor del RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha.
** Son únicamente de aplicación para los lugares de trabajo ya utilizados antes el 23 de julio de 1997, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha.

ESCALERAS DE MANO

CUESTIONES	SI	NO	NP	OBSERVACIONES
Resistentes, estables, con elementos de apoyo antideslizante.
Están bien calzadas con dispositivos antideslizantes en la base y ganchos en la parte superior.
Travesaños en correcto estado.
Las escaleras carecen de empalmes.
Escaleras de tijera con tirante en perfecto estado.
Prohibidas escaleras de más de 5 m., de cuya resistencia no se tenga garantías.
Prohibidas escaleras de mano de construcción improvisada.
Prohibido el uso de escaleras pintadas.
Prohibido el transporte y manipulación de cargas desde las escaleras de mano que puedan comprometer la seguridad del trabajador.
Las escaleras simples para su apoyo sobre postes disponen de abrazaderas u otros dispositivos equivalentes.
Las escaleras se emplean con la inclinación adecuada que no origina riesgos.
Los ascensos, descensos y trabajos se efectúan de frente a la misma.
Se usan cinturones de seguridad para realizar trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para trabajos en escaleras a más de 3,5m. de altura.
Revisión documentada de las escaleras.

CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS LUGARES DE TRABAJO

La exposición a agentes físicos, químicos y biológicos en el lugar de trabajo se rige por lo dispuesto en su correspondiente normativa. En el estudio en los distintos puestos de trabajo, a este respecto, se aplicarán los protocolos específicos en función de los peligros detectados.
No obstante respecto a las condiciones de temperatura y humedad debe cumplirse:

CUESTIONES	SI	NO	NP	OBSERVACIONES
Lugares de trabajo cerrados:
Existe sistema de calefacción
Existe sistema de climatización
La instalación de ventilación se mantiene en buen estado de funcionamiento (y un sistema de control debe indicar toda avería siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores)
Humedad del lugar de trabajo entre el 30 y el 70% / Humedad del L. de T con riesgo electricidad estática >= 50%
***Corrientes de aire: / Trabajos en ambientes no calurosos: <0,25 m/s / T. sedentarios en ambientes calurosos: <0.5 m/s / T. no sedentarios en ambientes calurosos:<0,75m/s
Renovación de aire: / 30 m3 de aire limpio hora/trabajador (en trabajos sedentarios, en ambientes no calurosos, ni contaminados por humo y tabaco) / 50 m3 de aire limpio hora/trabajador (en el resto)
El aislamiento térmico de los locales cerrados es adecuado a las condiciones climáticas propias del lugar.
Lugares de trabajo aire libre:
Existen estructuras que permitan a los trabajadores protegerse, en la medida de lo posible, de las inclemencias del tiempo.

*** Estos limites no se aplican a las corrientes de aire expresamente utilizadas para evitar el estrés térmico en exposiciones intensas de calor, ni a las corrientes de aire expresamente acondicionado, para las que el límite será de 0,25 m/s en el caso de trabajos sedentarios y 0,35 m/s en los demás casos.

ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO

CUESTIONES	SI	NO	NP	OBSERVACIONES
Existen fuentes de luz naturales.
Existen fuentes de luz artificiales.
Fuentes naturales con elementos que evitan el deslumbramiento directos (cortinas,…)
Fuentes artificiales de alta luminancia con protecciones que evitan deslumbramientos.
Se evitan los deslumbramiento indirectos producidos por superficies reflectantes.
Sistemas o fuentes de luz que no perjudican la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia a los objetos.
La distribución de niveles de iluminación es uniforme.
La iluminación de cada zona se adapta a las características de la actividad a realizar en ella. (Ver tabla inferior)
Los niveles mínimos de iluminación están duplicados: / - En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes. / - En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sea muy débil.
Se dispone de un alumbrado de emergencia y de seguridad en el caso de un fallo de alumbrado normal suponga un riesgo para los trabajadores.

SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO

CUESTIONES	SI	NO	NP	OBSERVACIONES
Los lugares de trabajo disponen de agua potable.
Vestuarios, duchas, lavabos y retretes:
Si los trabajadores deben llevar ropa especial de trabajo el lugar de trabajo dispone de vestuarios. (aconsejable 2 m2 por trabajador que finaliza simultáneamente la jornada).
Si los vestuarios no son necesarios, se dispone no obstante de colgadores o armarios para colocar la ropa.
Vestuarios provistos de asientos.
Vestuarios provistos de armarios o taquillas individuales con llave y de capacidad suficiente.
Los vestuarios, locales de aseo y retretes se sitúan próximos entre ellos o se encuentran integrados a los lugares de trabajo, y si están separados la comunicación debe ser fácil.
Locales de aseo provistos de espejos.
Locales de aseo provistos de lavabos con agua corriente, caliente si es necesaria.
Locales de aseo provistos de jabón individual o dispensador.
Locales de aseo provistos de toallas individuales u otro sistema de secado.
Si se realizan trabajos sucios, contaminantes o que originan elevada sudoración, los locales de aseo disponen de duchas de agua caliente y fría, y los medios de limpieza que sean necesarios.
Retretes provistos de descarga automática.
Retretes provistos de papel higiénico.
Cabina de retrete provista de puerta con cierre interior y con percha.
Retretes provistos de lavabos si no están integrados en locales de aseo.
Retretes si han de ser utilizados por mujeres provistos de recipientes especiales y cerrados.
La dotación de los vestuarios, locales de aseo y retretes debe ser suficiente para el número de trabajadores que accedan a ellos.( Aconsejable mín. 1 cada 10 personas)
Los vestuarios, locales de aseo y retretes no se utilizan para usos distintos de para los que están destinados.
Los vestuarios, locales de aseo y retretes están separados para hombres y mujeres, o se prevé su utilización por separado.

MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS

CUESTIONES	SI	NO	NP	OBSERVACIONES
Existe botiquín portátil.
Botiquín claramente señalizado.
Contenido mínimo del botiquín: / desinfectantes / antisépticos / gasas estériles / algodón hidrófilo / venda / esparadrapo / apósitos adhesivos / tijeras / pinzas / guantes desechables
Existe formación permanentemente en la oficina con formación en primeros auxilios.
*Si en el L. de T. tiene más de 50 trabajadores, o 25 si lo determina la autoridad laboral, dispone de un local destinado a primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias.
* Contenido mínimo del los locales de primeros auxilios: botiquín, camilla y fuente de agua potable.
* Los locales de primeros auxilios están próximos a los puestos de trabajo y son de fácil acceso.
Local de primeros auxilios están claramente señalizados.

* No son de aplicación a los lugares de trabajo ya utilizados antes del 23 de julio de 1997, fecha de entrada en vigor del RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha; o que dichas obligaciones ya fueran aplicables en los citados lugares de trabajo en virtud de la normativa vigente hasta la fecha de entrada en vigor de este RD 486/1997.

MINUSVÁLIDOS

El lugar de trabajo y, en particular, las puertas, vía de circulación, escaleras, servicios higiénicos y puestos de trabajo, utilizados u ocupados por trabajadores minusválidos, deberán estar acondicionados para que dichos trabajadores puedan utilizarlos.

LISTA DE CHEQUEO (CHECK-LIST) / DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS / DE INCENDIOS

GENERAL- REGLAMENTO DE INSTALACIONES P.C.I.

CUESTIONES	SI	NO	NP	OBSERVACIONES
Existe plan de emergencia.
El plan de emergencia está bien implantado y se contrasta mediante simulacros.
Los sistemas de protección contra incendio y emergencia con los que se cuenta son: / Sistemas automáticos de detección contra incendios. / Sistema manual de alarma de incendios. / Sistema de hidrantes exteriores. / Extintores de incendios. / Bocas de incendio equipadas.
Se dispone del proyecto de instalación de protección contra incendios.
La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes (con excepción de los extintores portátiles) ha sido realizada por Instaladores Autorizados (1).
Si se han realizado reformas en las instalaciones posteriores al proyecto de protección contra incendios ha habido una revisión posterior de éste.
Se dispone del proyecto de reforma de protección contra incendios.

CUESTIONES	SI	NO	NP	OBSERVACIONES
Existe un contrato de mantenimiento periódico de las instalaciones que incluye: / Sistemas automáticos de detección contra incendios. / Sistema manual de alarma de incendios. / Sistema de hidrantes exteriores. / Extintores de incendios. / Bocas de incendio equipadas.
Existen registros de dicho mantenimiento.
El mantenimiento lo realiza un Mantenedor Autorizado (2). / Trimestral / Anual / Quinquenal
Los aparatos, equipos o componentes del sistema de protección contra incendios instalados con posterioridad al 14 -03- 1995 disponen de la correspondiente marca de conformidad con normas.
Están señalizados correctamente todos los lugares donde existe riesgo de incendio.
Los posibles focos de ignición están controlados y localizados.
Los trabajadores están formados en Protección y Prevención de incendios.

EXTINTORES DE INCENDIOS

CUESTIONES	SI	NO	NP	OBSERVACIONES
Nº de identificación del extintor según el plano:
Placa de diseño con fijación de carácter permanente al equipo y caracteres perfectamente visibles. ( Los extintores en los que el agente extintor proporciona su propia presión de impulsión, tal como el anhídrido carbónico, no llevarán placa de diseño como los otros sino que llevarán las inscripciones reglamentarias para las botellas de gases) (AP5)
Nº de placa de diseño.
Fecha de la primera prueba.
Fecha de la última prueba periódica de presión.(Retimbrado cada 5 años)
Registro de dicha prueba.
Se llevan a cabo trimestralmente las siguientes comprobaciones, pruebas u operaciones de mantenimiento: / Visibilidad y señalización. / Accesibilidad. / Verificación del buen estado aparente de conservación, corrosiones y daños externos. / Inspección ocular de seguros, precintos. / Comprobación de etiquetas, identificaciones y placas. / Peso y presión de manómetro. / Inspección ocular del estado externo de boquilla, válvula, manguera
Se guarda documentación y registro del mantenimiento trimestral.

CUESTIONES	SI	NO	NP	OBSERVACIONES
Se llevan a cabo anualmente las siguientes comprobaciones, pruebas u operaciones: / Estado de Carga (Peso y Presión). / En caso de extintores con botellín de gas de impulsión, buen estado del agente extintor, peso y aspecto externo del botellín. / Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas.
Se guarda documentación y registro del mantenimiento anual.
Tipo de agente extintor.
Eficacia del agente extintor.
Clase de fuego más probable en la zona de emplazamiento.
Fácilmente visible o su señalización.
Fácilmente accesible (sin objetos al rededor,..)
Ubicación preferentemente próxima a salidas de evacuación, accesos y punto de mayor riesgo.
Parte superior del extintor como máximo a 1,70 m. sobre el suelo.
Distancia entre extintores (25 m.- A, 15 m.-B)
El extintor lleva impreso las instrucciones de uso.
El personal a recibido formación sobre el manejo de extintores.
Se ajustan a lo dispuesto en la norma UNE 23.110. (RII)
Los agentes extintores son adecuados según la clase de fuego.(UNE 23.010 (3) ) (RII)

BOCAS DE INCENCIO EQUIPADAS, BIE´s

CUESTIONES	SI	NO	NP	OBSERVACIONES
Nº de identificación de la BIE según el plano.
Sistema en perfecto estado constituido por: / Fuente de abastecimiento de agua. / Red de tuberías. / Bocas de incendio equipadas
Dotada de: / Lanza / Manómetro / Llave de apertura y cierre
Tipo de BIE / f = 45mm. de manguera plana / f = 25 mm. de manguera semirígida
Claramente visible y señalizada.
Situada a menos de 5 metros de las salidas de cada sector de incendio.
El número y distribución de BIE´s es tal que toda la superficie del sector de incendio queda cubierta por ellas. (El radio de acción de una BIE es la longitud de su manguera incrementada 5 m.)
La separación máxima entre cada BIE y su más cercana es de 50 m.
La distancia entre cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25 m.
Alrededor de cada BIE existe una zona libre de obstáculos que permite el acceso y la maniobra.
Altura: / f = 45 mm. (0,9 < h centro < 1,5 ) / f = 25 mm. (0,9 < h boquilla <1,7)
La presión de trabajo se encuentra entre: / 3,5 < p < 6 kg/ cm2.
Existen instrucciones de uso en las BIE.
Existe un equipo con formación adecuada en manejo de las BIE´s.
Mantenimiento:
Se llevan a cabo las siguientes operaciones de mantenimiento trimestral: / Visibilidad y señalización. / Accesibilidad / Presión del manómetro. / Verificación de componentes. / Extensión de la manguera. / Accionamiento de la boquilla de la lanza.
Se llevan a cabo las siguientes operaciones de mantenimiento anual (lo anterior más): / Desmontaje y prueba de la manguera. / Prueba de la Lanza. / Comprobación de estanqueidad. / Comprobación del manómetro.
Cada 5 años se lleva a cabo: / Prueba hidrostática de las mangueras.
Existe documentación/registros de las revisiones trimestrales, anuales y quinquenales.